-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

KETTENANTRIEB FM-...... RWA

- elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von

- Lichtkuppeln, Dachklappen, Klappfenster, Schwing- und Wendefenster

- für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder

oben einwärts öffnend

- für Flügelhöhen mind. 2 x Hub bei Kippfenstern

- für Flügelhöhen mind. 3 x Hub bei Klappfenstern

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich

- nach Stand der Technik - Normenkonform

- automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen

- Überlastschutz

Betriebsspannung	: 24V DC Nenn

Stromaufnahme

unter Volllast	: ca. 0,7A bis 2,5A (je nach Antriebstyp)

Druck-/Zugkraft	: 200N, 300N, 450N, 500N, 700N

Laufzeit		: ca. 10sek pro 100mm Hub

Einschaltdauer	: 60 sek. (ED/ON) 120 sek. (ED/OFF)

Schutzart		: IP 20

Umgebungstemp.	: 0° bis +70°

Abmessungen		: abhängig von Antriebstyp

Gehäusematerial	: Aluminiumprofil

Kette			: Doppelkette nach dem Reißverschlussprinzip

Farbe			: silbergrau pulverbeschichtet

Sonderfarben	: Wunschfarbe nach RAL

Endkappen		: grau oder schwarz

Kettenaustritt	: mittig

inkl. Flügelbock und Konsolen

TÜV			: 3462/97

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	194/200N)

Typ			: (Hub	194/300N)

Typ			: (Hub	194/450N)

Typ			: (Hub	309/200N)

Typ			: (Hub	309/300N)

Typ			: (Hub	309/450N)

Typ			: (Hub	401/200N)

Typ			: (Hub	401/300N)

Typ			: (Hub	401/450N)

Typ			: (Hub	501/500N)

Typ			: (Hub	501/700N)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

KETTENANTRIEB K3 RWA

- elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von

- Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und

Wendefenster

- für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder

oben einwärts öffnend

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich

- RWA-tauglich TÜV geprüft (Nr.: 3230/98)

- automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen

über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF)

Betriebsspannung	: 24V DC Nenn

Stromaufnahme

unter Volllast	: ca. 0,8A

Druck-/Zugkraft	: 300N

Laufzeit		: ca. 11sek pro 100mm Hub

Schutzart		: IP 20

Umgebungstemp.	: 0° bis +70°

Abmessungen		: 38 x 50 x 820mm (H x B x L)

Gehäusematerial	: Aluminiumprofil

Kette			: rückensteife Edelstahlkette

Farbe			: silbergrau pulverbeschichtet

Endkappen:		: in Antriebsfarbe

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

TÜV			: 3230/98

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	510)

Typ			: (Hub	600)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

KETTENANTRIEB K2 RWA

- elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von

- Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und Wendefenster

- für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder

oben einwärts öffnend

- für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich

- RWA-tauglich TÜV geprüft

- automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen

über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF)

Betriebsspannung	: 24V DC Nenn

Stromaufnahme

unter Volllast	: ca. 0,5A

Druck-/Zugkraft	: 200N

Laufzeit		: ca. 11sek pro 100mm Hub

Schutzart		: IP 20

Umgebungstemp.	: 0° bis +70°

Abmessungen		: 30 x 40 x 360mm (H x B x L)

Gehäusematerial	: Zinkdruckguss

Kette			: rückensteife Edelstahlkette

Farbe			: silbergrau beschichtet

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	300)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

KETTENANTRIEB K2 230

- elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von

- Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und Wendefenster

- für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder

oben einwärts öffnend

- für Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich

- TÜV Bauart geprüft

- automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen

über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF)

Betriebsspannung	: 230V AC

Stromaufnahme

unter Volllast	: ca. 0,15A

Elektr. Anschluss	: vierpolig

Druck-/Zugkraft	: 200N

Laufzeit		: ca. 8mm pro Sek.

Schutzart		: IP 40 (Erdung erforderlich)

Abmessungen		: 30 x 40 x 360mm (H x B x L)

Gehäusematerial	: Zinkdruckguss

Kette			: Edelstahlkette

Farbe			: silbergrau

Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen

System		: DomoTec

Typ			: (Hub	300)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis