-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

SCALA 2A 24V DC

Treppenhaus-

Rauchabzugsanlage:- mit Notstromversorgung 24V /1,2Ah für

über 72 Stunden Bereitschaft

- für 1 überwachte RWA - Linie mit

automatischen und manuellen Meldern

- für 1 Lüftungsgruppe,

zum täglichen Lüften einsetzbar

- 1 Motorgruppe mit überwachtem Motorkreis

- für Motoren 24V DC Nenn

1,6A bei 100% ED (Einschaltdauer)

2,0A bei  80% ED (Einschaltdauer)

- automatisches Zufahren der Motore

bei Netzausfall

- Lüftungsfunktion wirkungslos bei:

Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm

- LED-Statusanzeigen für:

Betrieb OK

Störung

Alarm

Motorlauf

- Auf-Putz-Gehäuse 333 x 310 x 100 (B x H x T)

Gehäuse und Auf-Putz-Rahmen

aus Stahlblech weiß

Anschließbar:	- bis zu 10 Rauch- und/oder Wärmemelder

max. 100 mA - in 2 Draht-Technik

- bis zu 8 Rauchtaster RT4-Uni 24V DC, Auf/Zu

hinter Einschlagscheibe, mit Status LED:

Betrieb, Alarm, Sammelstörung und

Fensterstellung

- Lüftertaster mit der Funktion AUF, STOPP, ZU

mit oder ohne Status LED:

Störung und Fensterstellung

- Motoren 24V DC Nenn bis zu 1,6A bei 100% ED

oder 2,0A bei  80% ED

- Regen/Wind-Ansteuerung durch

pot.-freiem Schließer ZU

- Temperatur-Ansteuerung durch

pot.-freien Schließer AUF/ZU

- Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10%

optional:		- externe Stör- und Alarmweiterleitung mit

pot.-freiem Kontakt Alarm/Stör

- externe Leuchte oder Sirene 24V DC

über einstellbares Alarmzeitrelais

- externe überwachte BMA-Ansteuerung

System		: DomoTec

Typ			: (RWA4v13–2A) - 100021

TÜV			: R9815405

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCALA 2A GLS (WIE SCALA 2A 24V DC, JEDOCH:)

- mit integrierter Gleichlaufsteuerung

System		: DomoTec

Typ			: (RWA4v13GLS–2A)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SCALA 2A 2KA (WIE SCALA 2A 24V DC, JEDOCH:)

- mit 2-Kanal-Leistungsausgang á 1A

- 2 überwachte Motorkreise

System		: DomoTec

Typ			: (RWA4v132K–2A)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ERWEITERUNGSKARTE 2. GRUPPE SCALA 2A

- für die 2. Lüftungsgruppe ( 2 x 1A oder 1 x 2A)

System		: DomoTec

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ZUSATZKARTE ALARMZEIT SCALA 2A

- mit potentialfreiem Kontakt

- einstellbare Alarmzeit von 4 Sek. bis 330 Sek.

System		: DomoTec

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ZUSATZKARTE BMA SCALA 2A

- zur überwachten Ansteuerung durch BMA

System		: DomoTec

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ZUSATZRELAIS SCALA 2A

- zum Einsatz als Alarm- oder Störmelderelais

- zur potentialfreien Weiterleitung

System		: DomoTec

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis