-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

WIND-REGENMELDER 24V AC/DC

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungszentralen

- mit eingebauter Auswertelektronik

- mit beheizter Regensensorfläche

- Windgeschwindigkeit und Einschaltverzögerung im Sensor einstellbar

- inkl. Montagewinkel

Versorgungssp.	: 20 - 33V AC oder DC

Stromaufnahme	: ca. 100mA

Ausgang		: potentialfreier Wechsler 30V/1A

Abmessungen		: 160 x 82 x 55mm ohne Windrad ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: WRM 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

REGENMELDER 24V AC/DC

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungszentralen

- mit eingebauter Auswertelektronik

- mit beheizter Sensorfläche

- Einschaltverzögerung  im Sensor einstellbar

- inkl. Montagewinkel

Versorgungssp.	: 20 - 33V AC oder DC

Stromaufnahme	: ca. 100mA

Ausgang		: potentialfreier Wechsler 30V/1A

Abmessungen		: 80 x 80 x 55mm ( H x B x T ),

ohne Montagewinkel

System		: DomoTec

Typ			: RM 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

STANDROHR

Für Wind- und Regenmelder

- zur strömungsgünstigen Aufstellung der Melder z.B. auf dem Flachdach

Material		: Kunststoff

Abmessungen		: 1000 x 245 x 245 mm ( B x H x T )

System		: DomoTec

Typ			: SR-1000

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

TEMPERATURSENSOR TS

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungsanlagen

- mit Sollwertsteller

- mit Bereichseinengung im Stellknopf

- in Auf-Putz- und Unter-Putz-Montage lieferbar

Temperaturbereich	: +5° - +30°C

Hysterese		: 5°C

Kontakt		: 1 Wechsler  10A

Farbe			: reinweiß

Zuleitung		: 2 x 2 x 0,8 ( bei 24V )

4 x 1,5  incl. PE ( bei 230V )

Abmessungen		: 70 x 70 x 26mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: RTR-E 6721

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

FEUCHTESENSOR FS

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungsanlagen

- mit Sollwertsteller

- in Auf-Putz- und Unter-Putz-Montage lieferbar

Einstellbereich	: 35% - 100% rel. Feuchte

Hysterese		: 4%

Kontakt		: 1 Wechsler  5A

Farbe			: reinweiß

Zuleitung		: 2 x 2 x 0,8 ( bei 24V )

4 x 1,5  incl. PE ( bei 230V )

Abmessungen		: 70 x 70 x 26mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: HYG-E 6001

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

HYGROTHERMOSTAT HYG-TEMP

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungsanlagen

- mit Sollwertsteller

- mit Bereichseinengung im Stellknopf Temperatur

- in Auf-Putz-Montage

Temperaturbereich	: +10° - +35°C

Einstellbereich	: 35% - 100% rel. Feuchte

Kontakt		: 2 Wechsler  ( 1 x 1A; 1 x 5A )

Farbe			: reinweiß

Zuleitung		: 4 x 2 x 0,8 ( bei 24V )

Abmessungen		: 127,5 x 75 x 28,6mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: HYG-E 7001

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis